| После заполнения всех 200 ячеек памяти прибор индицирует измеренную скорость, но не записывает значение в память. Очистка памяти производится началом измерения сразу после включения прибора и отображения мигающего горизонтального штриха, или при извлечении и повторной установке элементов питания. В выключенном состоянии энергопотребление прибора крайне незначительно. Для получения точности и стабильности измерений, которые способен обеспечить прибор Х-741, необходимо соблюдать следующие правила: - скорость метаемого снаряда должна находиться в указанных пределах измерения (10-1000 м/с); - для обеспечения максимальной точности измерений необходимо, чтобы во время выстрела ствол оружия располагался в переходной муфте с максимальной соосностью; - не следует использовать прибор для измерения скорости пуль, выполненных из материалов, отличных от свинца и его сплавов. Правила ухода и хранения При хранении и эксплуатации прибора следует избегать значительных механических нагрузок, деформаций корпуса и загрязнения прибора. Во избежание порчи прибора не следует его хранить и эксплуатировать вблизи действующих источников мощного электромагнитного и ионизирующего излучения. Гарантии Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия Х-741 на уровне заявленных технических характеристик при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации прибора. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. По вопросам гарантийного и постгарантийного ремонта обращаться к региональным представителям производителя. Производитель – ЧП «Мартынов Ю.И.», |  |
| --- | --- |

| Хронограф Х-741 – портативный прибор индукционного типа, позволяющий уверенно и с большой точностью определять скорость свинцовой пули пневматического оружия калибра 4,5 мм и более от 10 до 1000 м/с. Прибор имеет энергонезависимую память на результаты 200 последних измерений. Конструктивно прибор выполнен в виде одного блока в пластмассовом корпусе, к которому на резьбовом соединении 5/8” монтируется переходная муфта для крепления прибора на ствол. В базовой комплектации муфта имеет внутренний диаметр 15 мм. Конструкция прибора предусматривает питание от двух батарей типа ААА, обеспечивающих напряжение 3 В. Основные технические характеристики: | Включение прибора производится кратковременным нажатием на кнопку 2, после чего высвечивается приветствие «741», а затем начинает мигать горизонтальный штрих по центру индикатора, сигнализируя о возможности начала измерений. После пролета снаряда в течение 5 секунд на индикаторе отображается скорость в м/с. Измерения можно проводить при индикации мигающего горизонтального штриха индикатора или при отображении измеренного значения скорости. Рис. 1. Для просмотра измеренных значений следует кратковременно нажимать кнопку 2. При нажатой кнопке индикатор кратковременно высвечивает 2 горизонтальных штриха по центру, а затем, в течение 1 секунды, номер измерения, выделенный тремя точками (например, «1.2.3.» или « . .5.») и в течение 5 секунд – измеренное значение скорости. Для выключения прибора кнопку 2 следует нажать и удерживать в течение 4-5 секунд. Прибор также автоматически выключается при простое более 15 минут. Замена элементов питания производится при снятии верхней крышки прибора, для чего следует выкрутить крепежный винт 5 по центру крышки. Измеренные значения (до 200) сохраняются в памяти прибора после выключения. При повторном включении для сохранения измеренных значений и продолжения заполнения памяти следует не менее 1 раза нажать на кнопку 2 для просмотра предыдущего измерения. |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм ……………………………….. Масса, не более, г ……………………………………….. Время непрерывной работы, ч …………………………. Диапазон измеряемых скоростей, м/с …………………. Количество измерений в памяти прибора …………….. Относительная погрешность измерения скорости, % … | 105х60х23* 70** не менее 70*** 10 - 550 до 200 0,5 |  |
| Примечания: * Без учета переходной муфты ** Без переходной муфты и элементов питания *** Зависит от качества используемых элементов питания Комплектация В базовом варианте комплект Х-741 включает: Прибор Х – 741 ………………………………..1 шт. Переходная муфта …………………………….1 шт. Руководство по эксплуатации ………………..1 шт. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Категорически не рекомендуется использовать прибор данной модели для испытаний огнестрельного оружия. Прибор (см. рис. 1) состоит из корпуса 1 с измерительным каналом, к которому присоединяется муфта 3. Управление прибором осуществляется нажатием на кнопку 2, результаты измерений отображаются на 3-разрядном индикаторе 4. |  |

# Text boxes

Наствольный хронограф индукционного

типа

Х-741

(ХИТ)